Mercedes-Benz Actros 3 1844LS

Окраска

LZ 1: КабинаMB 9744RAL 0 бриллиантово-серебристый металлик

LZ 2: Полная окраска/45MB 9744RAL 0 бриллиантово-серебристый металлик

Шины

1. ось: 2 x 315/70 R 22,5F38L17 10-.—Continental дорожный

2. ось: 4 x 315/70 R 22,5F38L88 10-.—Continental Regio (Traction/M+S)

Запасное колесо:1 x 315/70 R 22,5F38L88 10Continental	 Regio (Traction/M+S)

Оборудование автомобиля

Стандартное оборудование

A57	Выгнутая балка переднего моста	Стандарт

AD0	Передаточное число главной передачи i =2,846 (HL6)	Стандарт

AL3	Передняя ось 7,5 т	Стандарт

AM9	Задний мост H6, 13,0 т, ведомая шестерня 440 мм	Стандарт

Блокировка дифференциала заднего моста	Стандарт

BB5	Дисковые тормоза на передней и задней осях	Стандарт

BB8	Тормозная система Telligent с ABS и ASR	Стандарт

Двухконтурная пневматическая тормозная система	Стандарт

Автоматическая настройка тормозов	Стандарт

Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицеп	Стандарт

Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом	Стандарт

Противооткатная система	Стандарт

CL9	Рулевое управление LS6/ LS8	Стандарт

Стабилизатор передней оси	Стандарт

Стабилизатор задней оси под рамой	Стандарт

Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир.	Стандарт

Многофункциональное рулевое колесо	Стандарт

EC6	Разъём соединения с прицепом 15-контактный	Стандарт

FC7	Ветровое стекло тонирован.без ленточн.светофильтра	Стандарт

FE5	Электростеклоподъёмники дверей кабины	Стандарт

FS2	Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.	Стандарт

FZ7	Иммобилайзер с транспондером	Стандарт

Задняя стенка кабины без окна	Стандарт

Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж.	Стандарт

Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом	Стандарт

Рамповое зеркало со стороны пассажира	Стандарт

Центральный замок	Стандарт

GH2	КП MercedesPowerShift G211-12/14.93-1.0	Стандарт

HF2	Воздушный фильтр вентиляции кабины	Стандарт

Управление системой отопления и вентиляции кабины	Стандарт

JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем	Стандарт

Указатель внешней температуры	Стандарт

Система бортового контроля Telligent	Стандарт

KH8	Направление выхлопа вниз	Стандарт

Указатель расхода топлива	Стандарт

6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами	Стандарт

Фары с прозрачной оптикой (H7)	Стандарт

Прерыватель для дополнительных указателей поворота	Стандарт

MA9	Опоры двигателя для плохих дорог	Стандарт

MD4	Ограничитель скорости 90 км/ч	Стандарт

MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT	Стандарт

Система предварительного подогрева топлива	Стандарт

Моторный тормоз с постоянным дросселем	Стандарт

N55	Система охлаждения коробки передач	Стандарт

QC1	Передние рессоры 7,1 т	Стандарт

Задняя подвеска, 2 пневмоэлемента, регулир. уровня	Стандарт

TL2	Вариант с полной массой 18.0 т (7.1/11.5)	Стандарт

X57	Мероприятия по снижению шума EС 96/20	Стандарт

XK4	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/450000 км	Стандарт

XV6	Actros 3	Стандарт

Лестница и площадка за кабиной	Стандарт

Y82	Обтекатель передний нижний	Стандарт

Комплект инструментов	Стандарт

Z01	Исполнение в зависимости от страны назначения	Стандарт

ZZ3	Транспортное средство для правостороннего движения	Стандарт

Дополнительное оборудование

AH8	Устройство измерения нагрузки на ось

B65	Блок подготовки воздуха с подогревом

BC2	E-APU, электронное управление распределением возду

BD6	Разъемы тормозные и электрич. с нижн.расположением

C73	Передний противоподкатный брус (EC)		CB0	Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы

CB9	Брызговики передних колес (ЕС)

CH1	Высота рамы уменьшена на 30 мм

DS3	Люк в крыше кабины с электроприводом

EB3	Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые

ES5	Розетка дополнит. 12 V/15 A в кабине, с крышкой

EU1	Магнитола CD

EV0	Коммуникационный интерфейс (KOM)

EX3	Подготовка для FleetBoard

F15	Кабина Megaspace

F52	Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный

FA5	Шторка спального места/мест

FD1	Спойлер на крыше регулир. с боковыми обтекателями

FG6	Ящик выдвижной над моторным туннелем

FH5	Коврик на моторном туннеля

FJ4	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира

FK0	Вещевые отсеки закрываемые над ветровым стеклом

FL3	Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий

FL4	Пружинная подвеска кабины

FN2	Передняя панель Сomfort

FQ2	Холодильник 25л в выдвиж. ящике под спальн. местом

FS4	Солнцезащитная шторка на окне двери водителя

FU0	Детектор задымления в кабине

FX7	Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении

Задняя стенка кабины с выштамповкой

GE7	Mercedes PowerShift 2

H03	Кондиционер в кабине

H04	Теплоизоляция кабины дополнительная

H63	Дополнит. отопитель воздушный Webasto Air Top 3500

J70	Воздушный звуковой сигнал

JD3	Тахограф цифровой, ЕСТР

JZ1	Тахограф производства VDO

K40	Топливный бак запираемый

K45	Сетка в горловине топливного бака

K81	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем

KE9	Бортовая диагностика 2 с контролем NOx

KG1	Глушитель c SCR-катализатором, малый, нерж. сталь

KP3	Бак с AdBlue, 85 л

KY2	Топливные баки 650 и 550 л, алюминиевые

L16	Фары противотуманные галогенные

L28	Рабочее освещение

L43	Знак обозначения автопоезда

M45	Генератор 28В/100А

M62	Воздухозабор. за кабиной сверху, фильтр под кабин.

M78	Номер двигателя выбит

M89	Факельное устройство холодного старта

MK9	Антимоскитная сетка перед радиатором

MO1	Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора

MS5	Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec

MV4	Двигатель V6, LA, 320кВт / 435л.с., 1800 об/мин

MZ2	Насос системы охлаждения с электромагной муфтой

MZ7	Компрессор одноцил. с ограничителем max давления

P33	Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС)

P80	Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм

QB7	Седел.-сцепн. уст-во Jost JSK37,H=150мм,руч.смазк.

QM2	Плата монтажная 40 мм для седел.-сцеп. уст-ва 20 т

R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес

R10	Колесные диски, 9.00x22.5, усиленные

R60	Временное крепление запасного колеса

R87	Диск запасного колеса

SF1	Сиденье пассажира откидное с велюровой обивкой

SH1	Сиденье водителя с пневмоподвеской, Grammer

SM6	Два спальных места с рег-кой наклона верхней полки

SV6	Спинка сиденья откидная

XS1	Инструкции на русском языке

Y28	2 противооткатных башмака

Y34	Шланг подкачки шин, 10 м

Y40	Домкрат, 12 т

Y44	Знак аварийной остановки (треугольник)

Y69	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С

ZP4	Пневмобаллоны для холодных условий экспл.

Специальное оборудование

*KTM5	Weight variant 18.0t (8.0/11.5)

*KKAL4	Front axle 8t

*KKQC9	Front springs 8t

*KKPBG	Mudguard centre piece heigth 150mm